|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит траје максимално 180 минута								19. 2. 2007.

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. (2 поена) Извести израз за методу коначних елемената за елемент топлопроводне средине приказан на слици. При постављању израза који обухвата и временску променљивост температуре користити експлицитну методу. Познати су сви подаци о карактеристикама материјала, као и коефицијент преласка топлоте  струјањем са тела на околни флуид температуре ((. Дискретизација теплопроводне средине је извршена тако да је (x =  (y.

2. (2 поена) У једном технолошком процесу потребно је загревати предмете топлотне обраде (2) зрачењем помоћу електроотпорних грејача (1), на начин приказан на слици. Пренос топлоте струјањем се може занемарити, а за површи се може сматрати да зраче дифузно. Колико износи снага загревања предмета топлотне обраде? «Фактори виђења» између паралелних правоугаоних површи димензија 10 m x 1 m, које се налазе на растојању 1 m, износи 0.39.

3. А) (1.5 поен) IGBT транзистор при раду у неком колу има губитке снаге 100 W. Отпор преносу топлоте од места њеног генерисања до површи на коју је ослоњен хладњак, познат као карактеристика транзистора, износи Rt=0.4 K/W. Колико износи температура на месту генерисања топлоте у транзистору ако се користи хладњак дужине 200 mm, чија је карактеристика приказана на слици. Температура околног ваздуха износи 20 0C.

Б) (1.5 поен) Објаснити због чега за хладњак дефинисане дужине топлотни отпор опада са порастом снаге која се преноси преко њега преноси.

4. У спољашњу цев елементарног размењивача топлоте у облику двоструке цеви улази флуид температуре -12 0C. Флуид се од уласка у ту цев до њеног изласка загреје за 5 K. Кроз унутрашњу цев, у истом смеру као флуид, протиче вода – њен проток износи 10 литара у минути, температура на уласку у цев 32 0C, а на изласку 21 0C; специфични масени топлотни капацитет воде износи 4186 kJ/(m3 K). Укупни коефицијент преласка топлоте између воде и флуида износи 250 W/(m2 K). А) Колика је потребна површина размењивача топлоте (унутрашње цеви; дебљина цеви је занемарљиво мала у односу на њен пречник)? Б) Колико би износила снага преноса топлоте са воде на флуид ако би улазне температуре флуида и воде (-12 0C, односно 32 0C), као и протоци, остали исти, а коефицијент преласка топлоте се услед запрљања смањио за 10 %. Површина размењивача топлоте је једнака вредности одређеној у делу задатка А). (А) – 1.5 поен, Б) – 1.5 поен)

Решење:

2.

3. Отпор провођењу топлоте преносу топлоте кроз хладњак (провођењем и струјањем), одређен са карактеристике хладњака, износи 0.21  K/W; укупни отпор преносу топлоте од места њеног генерисања до околног флуида износи 0.21  K/W + 0.4 K/W = 0.61 K/W. Температура на месту генерисања топлоте износи (0.61 K/W) 100 W + 20 0C = 81 0C.

4. А)

Б) Из радног режима при чистом размењивачу:

Радни режим при запрљаном размењивачу:

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит траје максимално 180 минута								8. 3. 2007.

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Користећи графичку методу одредити снагу по јединици дужине бесконачно дугачког цилиндричног зида која се преноси са унутрашње ка спољној површи. Температура унутрашње површи износи 100 °C, температура спољашње 20 °C, унутрашњи пречник 4 mm, спољни 8 mm, а топлотна проводност материјала зида (i = 0.1 W / m K.

2. За реферетно црно тело температуре површи T навести следеће законитости зрачења:

а) Укупна површинска густина снаге зрачења (qS)

б) Како се из монохроматске површинске густине снаге зрачења  може одредити qS, а како спектрални максимум снаге зрачења (Wien - ов закон)

в) Просторна расподела снаге зрачења

г) Апсорпциона својства

3. Намотај једног сувог трансформатора је конструисан на следећи начин: унутрашњи пречник Du = 363 mm, N = 119 навојака, сваки висине једнаке висини намотаја H = 0.75 m, дебљина изолације између навојака (i = 0.046 mm, специфична топлотна проводност изолације (i = 0.15 W / m K, дебљина проводног материјала (алуминијум) (Al = 0.2 mm. Познато је да је температура унутрашње граничне површи (in = 62 °C, а спољашње (out = 63 °C. Губици у једном навојку износе P(1 = 10 W. При решавању задатка сматрати да је отпор преносу топлоте провођењем кроз слојеве изолације исти, односно израчунавати га као отпор провођењу топлоте кроз раван зид површи (( (Du + N (Al + (N + 1) (i)) H) и дебљине (i. Слој изолације постоји и на унутрашњој страни скроз унутрашњег навојка и на спољној страни скроз спољашњег навојка. Збир првих n чланова аритметичког реда (први елемент реда a1, разлика два суседна члана реда d) износи n a1 + (n (n - 1))/2 d. Који је навојак најтоплији?

4. Извести израз за одређивање укупне снаге која се одведе са тела температуре (b помоћу једног ребра за хлађење у облику шипке пречника D и дужине L, израђене од материјала специфичне топлотне проводности (. Са површи омотача шипке топлота се одводи струјањем ваздуха температуре (а, при чему коефицијент преласка топлоте струјањем износи (. Усвојити апроксимацију да је температура шипке на њеном крају једнака температури ваздуха (а.

5. За топлотну шему са два чвора и типичне функционалне зависности топлотних проводности, написати нумерички облик једначина по којима се може одредити температура у чворовима у сваком тренутку, при познатој временској промени губитака који се инјектирају у сваки од чворова и познатој температури амбијента. Температуре у оба чвора у почетном тренутку су једнаке температури амбијента.

Решење задатка 3:

На основу топлотне шеме, уз претпоставку да се од најтоплијег навојка (jhs) ка суседном чвору ка унутрашњости (jhs - 1) преноси снага x P(1, а ка суседном чвору ка спољашњости (jhs + 1) снага (1 - x) P(1, могу се написати следећи изрази:

(1)

(2)

На основу еквивалентне шеме се могу дефинисати снаге преноса топлоте на свакој од деоница (Pi), после чега претходни изрази постају

(3)

(4)

односно

(5)

(6)

Из претходне две једначине, пошто се у њима изврши сумирање, долази се до

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Топлотни отпор провођењу топлоте има вредност

(12)

Позиција најтоплијег навојка, под претпоставком да се снага губитака у том навојку равномерно расподељују ка суседном унутрашњем и суседном спољашњем навојку (x = 0.5)

(13)

Када би се целокупна снага губитака у том навојку преносила ка суседном унутрашњем навојку (x = 1)

Када би се целокупна снага губитака у том навојку преносила ка суседном спољашњем навојку (x = 0)

(14)

(15)

(16)

Јесте решење.

Не може да буде решење.

Не може да буде решење.

Дакле, најтоплији навојак је 63-ћи; од њега се ка унутрашњости преноси 98.8% снаге губитака, а ка спољашњости 1.2 % снаге губитака у навојку.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит траје максимално 150 минута								15. 5. 2007.

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Описати експеримент и скицирати изглед конструкције помоћу којих се може одредити просторна расподела укупне снаге зрачења једног комерцијалног електроотпорног извора топлоте. Полазећи од дефиниције јачине зрачења, извести израз по коме се она може израчунати из мерене површинске густине снаге зрачења. Који услов треба да буде испуњен да би јачина зрачења реалног извора уоште могла да буде дефинисана?

2. Извести израз за одређивање укупне снаге која се одведе са тела температуре (b помоћу једног ребра за хлађење у облику шипке пречника D и дужине L, израђене од материјала специфичне топлотне проводности (. Са површи омотача шипке топлота се одводи струјањем ваздуха температуре (а, при чему коефицијент преласка топлоте струјањем износи (. Усвојити апроксимацију да је температура шипке на њеном крају једнака температури ваздуха (а.

3. Један електрични проводник је начињен од бакра, чија специфична електрична отпорност на 20°C износи (20=1.7×10–8  m, а коефицијент њеног линеарног пораста са температуром (Cu20=3.9×10–3°C–1; (=(20 (1+(Cu20 (( - 20)). Површина кружног попречног пресека проводника износи SCu = 263.25 mm2. Проводник је изолован папирном изолацијом дебљине  1.5 mm, чија топлотна проводност износи (P=0.15W m–1 K–1. Одредити максимално оптерећење овог проводника једносмерном струјом за две ситуације: када се налази у уљу и када се налази у ваздуху. Температура папирне изолације не сме да пређе 140 °C, а у случају хлађења уљем поставља се додатни критеријум да температура папира непосредно уз уље не сме да пређе 115 °C. Температура расхладног флуида – уља, односно ваздуха – износи 20 °C. Коефицијент преласка топлоте са спољашње површи изолације кабла на уље износи 100 W m-2 K-1, а на ваздух 10 W m-2 K-1. Због добре топлотне проводности може се сматрати да је температура по запремини бакра константна. Провођење температуре кроз слој папирне изолације кабла се са задовољавајућом тачношћу може израчунавати као провођење топлоте кроз раван зид.

4. Дефинисати карактеристичне вредности пораста температуре трансформатора и навести начин њихове провере код енергетских уљних трансформатора, у складу са IEC стандардима.

5. IGBT транзистор при раду у неком колу има губитке снаге 300 W. Дозвољена температура на месту генерисања топлоте у транзистору износи 150 0C; температура околног ваздуха износи 20 0C. Колика је максимална вредност отпора преносу топлоте од места њеног генерисања до површи на коју је ослоњен хладњак, ако је примењен хладњак дужине 150 mm.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит траје максимално 150 минута								4. 7. 2007.

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. При изради једног енергетског транаформатора намењеног истраживању термичких процеса у намотај су постављени топли спојеви термопарова. Прикључни крајеви хладних крајева термопарова изведени на врху суда, што значи да се налазе на температури приближно једнакој температури горњег уља. За мерење температуре се користи микропроцесорски мерни уређај. Уређај ради на принципу да се на терминалу за прикључак два проводника термиопара, који се налазе са задње стране уређаја, мери напон; поред напона, мери се и температура у терминалној кутији, што значи температура прикључака проводника. На бази ових вредности, микропроцесорски уређај израчунава температуру топлог споја термопара. У мерењу које је изведено по спајању прикључних крајева термопара на врху суда са прикључцима у терминалној кутији бакарним проводницима добијени су нелогични резултати – уместо очекиваног облика пораста температуре намотаја (збир једне експоненцијалне функција са малом и једна са великом временском константом), добијен је облик елементарне експоненцијалне функције са малом временском константом. Објаснити ову појаву.

2. Према ком критеријуму се може проценити да ли се може извршити упрошћење и проблем преноса топлоте провођењем кроз топлопроводну средину свести на упрошћени случај изотермичке запремине?

3. Извести израз за одређивање укупне снаге која се одведе са тела температуре (b помоћу једног ребра за хлађење константног попречног пресека S и обима O, бесконачно велике дужине, израђене од материјала специфичне топлотне проводности (. Са површи омотача шипке топлота се одводи струјањем ваздуха температуре (а, при чему коефицијент преласка топлоте струјањем износи (.

4. Један тачкасти извор зрачења је постављен на растојању 1 m од равни коју загрева, при чему је његова оса симетрије управна на раван. Извор зрачи по Ламбертовом закону са максимумом од 140 W/srad. На ком растојању од тачке пројекције извора површинска густина снаге на радној равни опадне на половину у односу на тачку испод извора. Исти задатак решити за ротационо симетрични извор константне јачине зрачења од 140 W/srad?

5. Какве проблеме може да изазове запрљање површи хладњака на страни уља и на страни воде једног размењивача топлоте уље / вода? Објашњење је потребно дати коришћењем математичког исказа, односно математичког модела размењивача топлоте уље / вода. Објаснити на који се начин може експериментално, мерењима на запрљаном хладњаку, на хладњаку са очишћеном површи кроз коју струји уље и на хладњаку на страни кроз коју струји вода, доћи до вредности оба фактора запрљања.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Испит траје максимално 180 минута								5. 9. 2007.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. При изради једног енергетског транаформатора намењеног истраживању термичких процеса у намотај су постављени топли спојеви термопарова T типа. Прикључни крајеви хладних крајева термопарова изведени на врху суда, што значи да се налазе на температури горњег уља. За мерење температуре се користи микропроцесорски мерни уређај. Уређај ради на принципу да се на терминалу за прикључак два проводника термиопара, који се налазе са задње стране уређаја, мери напон; поред напона, мери се и температура у терминалној кутији, што значи температура прикључака проводника. На бази ових вредности, микропроцесорски уређај израчунава температуру топлог споја термопара. Колику ће вредност показати уређај уколико су стварне температуре топлог споја 90 0C, горњег уља 75 0C и у терминалној кутији 25 0C, ако су прикључни крајеви термопара на врху суда са прикључцима у терминалној кутији изведени бакарним проводницима?

2. На примеру унутрашњег чвора у телу у коме се врши једнодимензиони пренос топлоте и по чијој запремини су распоређени извори топлоте (позната је законитост њихове просторне и временске промене) написати експлицитну и имплицитну форму једначине која је део скупа једначина чијим се решавањем може доћи до временске и просторне расподеле температуре. Која је суштинска разлика нумеричке методе засноване на експлицитној и имплицитној форми једначина?

3. За колико процената ће се смањити размена енергије зрачењем између две паралелне велике плоче чије температуре и коефицијенти сивоће износе J1 = 900 0C, (1 =  0.8 и J2 = 27 0C, (2 =  0.6 ако се између њих постави танка плоча коефицијента сивоће (3 =  0.3?

4. Извести израз за снагу која се преноси од топлог ка хладном флуиду преко размењивача топлоте у облику двоструке цеви са истим смеровима струјања флуида. Сматрати да су познати протоци оба флуида, њихове термичке карактеристике и температуре на уласку и исласку флуида из цеви. У изразу за снагу треба да фигуришу све компоненте топлотног отпора (укључујући и оне које се јаве током експлоатације размењивача топлоте).

5. Дефинисати карактеристичне вредности пораста температуре трансформатора и навести начин њихове провере код енергетских уљних трансформатора, у складу са IEC стандардима.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Испит траје максимално 180 минута								28. 9. 2007.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Написати општу температурну једначину за случај једнодимензионог нестационарног преноса топлоте кроз линеарну топлопроводну средину у којој постоје запремински распоређени извори топлоте. Написати гранични услов на површи на којој се мења топлотна проводност материјалне средине (са (1 на (2).

2. За колико се промени коефицијент преноса топлоте између два флуида уколико се површ ка флуиду са мањим коефицијентом преласка топлоте струјањем повећа за 30%. Резултат исказати у односу на ситуацију да су површи на обе стране флуида у размењивачу топлоте приближно исте. Коефицијенти преласка топлоте струјањем износе (1 = 100 W / m2 K и (2 = 150 W / m2 K, а отпор преносу топлоте провођењем кроз метални део који раздваја два флуида се може занемарити.

3. За колико процената ће се смањити размена енергије зрачењем између две дугачке цеви пречника D1 = 20 mm и D2 = 50 mm, чије температуре и коефицијенти сивоће износе T1 =  77 K и (1 =  0.02, односно T2 =  300 K и (2 =  0.05, ако се између њих убаци танак екран пречника D3 = 35 mm, чији је коефицијент сивоће са обе стране (3 =  0.02?

4. Како зависи снага хлађења преко једног ребра за хлађење кружног попречног пресека и бесконачне дужине од његовог пречника?

5. Који се порасти температура у односу на температуру спољашњег расхладног средства прописују IEC стандардима за енергетске уљне трансформаторе? Како се изводи оглед загревања чији је циљ провера прописаних пораста температура? Да ли се, и на који начин, може извршити провера температуре најтоплије тачке изолације намотаја?

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Испит из предмета Термички процеси у електроенергетици

Испит траје максимално 180 минута								2. 12. 2007.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Кроз једну металну цев кружног попречног пресека и спољашњег пречника 40 мм великом брзином протиче флуид температуре веће од амбијента. Може се сматрати да је отпор преласку топлоте струјањем са флуида на унутрашњи зид цеви занемарљиво мали. Цев је танка, тако да се може сматрати да је и отпор провођењу топлоте кроз цев занемарљив. Око цеви се поставља слој изолације топлотне проводности ( = 0.2 W / (m K). Коефицијент преласка топлоте са спољне површи изолације на околни ваздух износи ( = 8.5 W / (m2 K). Одредити при којој дебљини изолације је снага преноса топлоте од флуида ка ваздуху температуре амбијента максимална. Која је минимална дебљина изолације којом се постиже да су губици мањи од оних који се имају када изолација уопште не постоји.

2. Извести израз за методу коначних елемената за елемент топлопроводне средине приказан на слици. При постављању израза који обухвата и временску променљивост температуре користити експлицитну методу. Познати су сви подаци о карактреристикама материјала и коефицијенту преласка топлоте  струјањем са тела на околни флуид температуре ((. Дискретизација теплопроводне средине је извршена тако да је (x =  (y.

3. Дати прецизну дефиницију топлотног отпора између две изотемичке површи. Објаснити због чега вредност топлотног отпора између две изотермичке површи између којих постоји и пренос топлоте зрачењем није константна, већа зависи и од температура ових површи.

4. Нацртати шему мерне методе која омогућава да се избегне екстраполација криве хлађења у поступку одређивања средње температуре намотаја трансформатора. Објаснити мерну методу. Између којих критеријума се прави компромис када се одабира вредност једносмерне мерне струје? Нацртати и филтре којима се смањују компоненте наизменичне струје, односно наизменичног напона на мерним инструментима једносмерне струје и напона.

5. Шта се специфицира у уговору и на који начин се врши провера декларисане снаге енергетских уљних трансформатора? Које је детаљне прорачуне потребно извршити да би се прецизно израчунала вредност фактора најтоплије тачке?

Испитни рок одржан 2. 12. 2007

Решење задатка 1.

Збирка, страна 97, израз (30.10):

Укупан подужни топлотни отпор преносу топлоте

(1)

Према услову задатка

(1 ( (, одакле следи

(2)

Случај без изолације, код кога се занемарује отпор преносу топлоте кроз металну цев

(3)

(2 = 8.5 W / (m2 K), Ds = D1 = 40 mm

Случај са изолацијом (( представља дебљину изолације),

(4)

Минимални топлотни отпор, односно максимални губици, се има при дебљини изолације (видети Збирку, страна 98, израз (30.14)):

(5)

Изједначавањем топлотних отпора без изолације (3) и са изолацијом (4), долази се до једначине

(6)

Имајући у виду облик функционалне зависности топлотних губитака од дебљине изолације приказан у Збирки, на страни 99, слика 30.3, једначина има два решења (једно решење је (**=0, a друго засигурно постоји пошто је (*>0). Решење претходне једначине је (**=7.94 mm.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Први колоквијум из предмета Термички процеси у електроенергетици

Колоквијум траје максимално 150 минута							2. 12. 2007.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Кроз једну металну цев кружног попречног пресека и спољашњег пречника 40 мм великом брзином протиче флуид температуре веће од амбијента. Може се сматрати да је отпор преласку топлоте струјањем са флуида на унутрашњи зид цеви занемарљиво мали. Цев је танка, тако да се може сматрати да је и отпор провођењу топлоте кроз цев занемарљив. Око цеви се поставља слој изолације топлотне проводности ( = 0.2 W / (m K). Коефицијент преласка топлоте са спољне површи изолације на околни ваздух износи ( = 8.5 W / (m2 K). Одредити при којој дебљини изолације је снага преноса топлоте од флуида ка ваздуху температуре амбијента максимална. Која је минимална дебљина изолације којом се постиже да су губици мањи од оних који се имају када изолација уопште не постоји.

2. Извести израз за методу коначних елемената за елемент топлопроводне средине приказан на слици. При постављању израза који обухвата и временску променљивост температуре користити експлицитну методу. Познати су сви подаци о карактреристикама материјала и коефицијенту преласка топлоте  струјањем са тела на околни флуид температуре ((. Дискретизација теплопроводне средине је извршена тако да је (x =  (y.

3. Дати прецизну дефиницију топлотног отпора између две изотемичке површи. Објаснити због чега вредност топлотног отпора између изотермичке површи чврстог тела и флуида далеко од додирне површи са чврстим телом није константна, већа зависи и од температура површи између којих се одређује топлотни отпор.

4. Навести два типа топлотних процеса код чврстих тела код којих је могуће одредити аналитичке изразе просторне и временске промене температуре. Дати дефиницију и објаснити чему служи Биотов број.

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Други колоквијум из предмета Термички процеси у електроенергетици

Колоквијум траје максимално 150 минута							6. 2. 2008.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Једна квадратна површ странице 5 cm се налази на растојању L од једне врло мале површи површине S1. Колико износи минимално растојање L да би се фактор виђења квадрата са врло мале површи S1 могао одредити на једноставан начин, без потребе да се решава интеграл. Критеријуми за константност величина испод интеграла су следећи: да се углови не мењају за више од 1°, а растојања за више од 1 %. Површи су међусобно паралелне и центри им се поклапају.

2. На слици је дата зависност топлотног отпора једног хладњака од његове дужине и снаге губитака компоненте коју хлади. Полазећи од чињенице да је у топлотном отпору доминантан отпору преласку топлоте струјањем са површи хладњака на ваздух, и да се може сматрати да је коефицијент преласка топлоте струјањем сразмеран (коефицијент сразмерности је C) разлици температуре хладњака и температуре амбијента на степен n, одредити вредност топлотног отпора за снагу губитака 600 W и дужину хладњака од 200 mm. При томе коефицијенте C и n треба одредити са кривих снаге за 100 и 400 W.

3. Одредити преносну функцију аналогног RC филтра који се користи као филтер за елиминисање шума код мерења струје код UI методе мерења отпора намотаја трансформатора загреваног у огледу кратког споја. Колика је учестаност при којој је слабљење хармонијске компоненте наизменичне струје (2.

4. Нацртати топлотну шему са два чвора којом се описују топлотни процеси у енергетском уљном трансформатору и дати објашњење сваког од елемената шеме. Написати аналитичке изразе за промену карактеристичних пораста температуре који би се добили да је ова заменска топлотна шема линеарна. Изразе дати за случај загревања из хладног стања, када је температура трансформатора једнака температури амбијента, при константној снази губитака у намотајима. Који елементи изазивају да заменска шема није линеарна и какве су њихове типичне функционалне зависности?

|  | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Катедра за енергетске претвараче и погоне |
| --- | --- |

Други колоквијум из предмета Термички процеси у електроенергетици

Колоквијум траје максимално 150 минута							29. 2. 2008.

Предметни наставник: Проф. др Зоран Радаковић

1. Једна квадратна површ странице 5 cm се налази на растојању L од једне једног правоугаоника 8 cm x 3 cm. Колико износи минимално растојање L да би се фактор виђења квадрата са правоугаоника могао одредити на једноставан начин, без потребе да се решава интеграл. Критеријуми за константност величина испод интеграла су следећи: да се углови у односу на нормалу не мењају за више од 1°, а растојања у односу на L за више од 1 %. Површи су међусобно паралелне и центри им се поклапају.

2. Осмислити експериментално / теоријски поступак којим би се могло доћи до података потребних за дефинисање функционалне зависности коефицијената F који се користи у изразима за одређивање снаге хлађења сложених размењивача топлоте између два флуида (течности). Навести следеће: а) Које је величине потребно мерити, б) Које је величине потребно израчунати на бази теорије преноса топлоте струјањем и провођењем; навести од чега те величине зависе, в) Како се из величина из тачака а) и б) одређује вредност коефицијената F?

3. Одредити преносну функцију аналогног RC филтра који се користи као филтер за елиминисање шума код мерења напона код UI методе мерења отпора намотаја трансформатора загреваног у огледу кратког споја. Ако се пође од тога да су познати елементи филтра R и C, колико износи учестаност при којој је слабљење хармонијске компоненте наизменичне струје (2, а колико систематска грешка мерења једносмерног напона волтметром чија улазна отпорност износи RV.

4. Нацртати топлотну шему са два чвора којом се описују топлотни процеси у енергетском уљном трансформатору и дати објашњење сваког од елемената шеме. Дати детаљније објашњење губитака који се инјектирају у чвор који представља језгро, уље и суд: а) Од којих компоненти се састоји ова снага губитака, б) Која је суштинска разлика (квантитативна и квалитативна) између вредности ових губитака при загревању трансформатора у огледу кратког споја и код трансформатора у нормалном погону?

# Text boxes

(in

N

jhs

2

P1

H=1m

W=1m

1

3

2

Загрејани предмет

L=10m

1

R(

P1

P1

P1

Грејач

L=10m

Ta=300K

T1=1000K

S1=10m2

ε1=0.9

T2=600K

S2=15m2

ε2=0.5

m, n

(, ((

m-1, n

m, n-1

m, n+1

(y

(x

jhs+1

P1

R(

R(

R(

R(

R(

R(

(out

P1

jhs-1

(1-x)P1

xP1

xP1+ P1

(1-x)P1+ P1

(x

(y

m, n+1

m, n-1

m-1, n

(, ((

m, n

(x

(y

m, n+1

m, n-1

m-1, n

(, ((

m, n